## Slide 1: 光合细菌生物制氢及其应用展望
夏锦程 徐源源

## Slide 2
光合细菌简介
光合细菌生物制氢
光合细菌生物制氢的应用前景
光合细菌生物制氢目前困难
Notes: 我们的介绍分为四个部分
接下来将由我给大家介绍前两个部分： 光合细菌和光合细菌生物制氢
然后由队友介绍下面两个部分

## Slide 3
光合细菌简介
光合细菌
光合细菌(PSB)是地球上最早出现的具有原始光能合成体系的原核生物，是一种光能异养型微生物。革兰氏阳性菌，形态多样，主要分布于水环境中光线可以透射到的缺氧区域。
光合细菌没有叶绿体，但是有类似于叶绿体的双层膜结构，其中含有光合色素，所以光合细菌也能进行光合作用。
水 氧气 有机物 氢气
Notes: 什么是光合细菌？这是进入光合细菌制氢的第一个问题。
光合细菌是地球上出现的最早具有光能合成体系的原核生物，革兰氏阴性菌，主要的分布于水环境中有光线照射的缺氧层中
与可进行光合作用的藻类绿色植物不同，，光合细菌是光能异养型生物。
那么什么是光合细菌制氢呢？他的原理又是什么呢？

## Slide 4
光合细菌生物制氢
简介
光合细菌制氢又称光发酵制氢，光合细菌能在光照的条件下进行不放氧的光合作用，分解有机物的同时产生氢气。
光合细菌发酵产氢发现于上个世纪三十年代。1949《Science》上报道了深红红螺菌在光照厌氧条件下，可以产生分子氢,开启了利用光合细菌制氢的序幕。目前由于环境和能源问题，光合细菌制氢技术越来越受到关注。
Notes: 光合细菌生物制氢又称光发酵制氢，简单的来说就是利用光合细菌的代谢过程生产分子氢。
与酒精发酵相似，只是产物是氢气而已
最早发现光合细菌产氢的是在1939年，1949年science 上首次介绍了……
那么光合细菌是怎么产生氢气的呢？

## Slide 5
光合细菌生物制氢
制氢机理
光合细菌是光能异养型微生物，在有光缺氧的条件下可以进行光合作用分解有机物产生氢气。
特点：分解有机物，产生氢气
Notes: 植物的通过光解水产生氧气和还原氢，光合细菌不能光解水，取而代之的是有机物，在光能的作用下分解有机物产生氢气，整个过程不放出氧气。所以光合细菌的光合作用又称为不放氧气的光合作用。

## Slide 6
光合细菌生物制氢
产氢机理
光合细菌利用光能将有机物分解，产生氢离子和高能电子，进而产生氢气。
一种光合细菌制氢的反应式:
C6H12O6+6H2O 12H2+6CO2
Notes: 对于产氢的机理的概括就是这就话“光合细菌分解有机物，产生氢离子和高能电子，进而在酶的作用下产生氢气放出”
下面是一种光合细菌产氢时的反应式，以有机物的葡萄糖作为底物产生氢气。值得指出的是这一反应也可以由油脂，糖类等有机物作为底物，这也提供了一种废物资源化的方向。

## Slide 7
光合细菌生物制氢
产氢过程
光合细菌的产氢和固氮过程是一致的，在光合细菌固氮的同时释放氢气。
Notes: 光合细菌产氢固氮的过程是同时的，因为产氢的过程中固氮酶起了重要作用，所以在缺少氮源的条件下产氢也就没有可能了。

## Slide 8
光合细菌生物制氢
条件
菌种
光照条件
温度
氧气
氮源
Notes: 一些影响光合细菌产氢的条件

## Slide 9
应用前景

## Slide 10
氢能具有燃烧产物无污染，可再生、能量密度高、热转化效率高、输送成本低等特点，被认为是最理想的替代能源。
应用前景
解决化石能源燃烧产生较多污染问题
解决化石能源储量有限的问题
1.氢能优点

## Slide 11
应用前景
2.生物制氢：
生物制氢 | 物理化学制氢
耗能低 | 耗能大
污染少，且能将制氢与废弃物再利用相结合 | 原料转化率低
反应条件温和 | 污染环境

## Slide 12
3.光合生物制氢：
应用前景
投入：光能
产出：氢气
光合生物产氢
直接光解产氢
间接光解产氢
光发酵产氢
绿藻
蓝细菌
无硫紫细菌

## Slide 13
3.光合生物制氢环境效益：
应用前景
光合细菌去除废水中重金属能力较强，虽然目前利用光合细菌治理重金属废水离工业化还有一段距离，但由于光合细菌繁殖速度快、易于人工培养，同时其适应能力很强，即使在恶劣环境也能生长繁殖，因此光合细菌在环境污染治理方面应该很有应用潜力。
有研究发现，在高含盐废水中对光合细菌 进行一定时间的驯化，可以得到耐盐能力较强且具有高降解活性的光合细菌菌群，

## Slide 14
应用前景
4.光合细菌生物制氢现状
19世纪70年代的能源危机使国内外开始探索光合细菌制氢的技术转化研究，近几年来由于环境和能源的双重压力又促使人们开始重视光合细菌制氢的研究，但从总体来看目前光合细菌制氢的研究还处于实验室研究阶段。
目前，在国内外光合细菌生物制氢技术主要是集中在高产氢活性菌株的筛选，产氢工艺条件的优化，影响光合产氢的主要因素的探索以及利用可再生能源多原料产氢等方面。

## Slide 15
光合细菌生物制氢问题
目前光合制氢研究的主要光源均为人工光源。人工光源基本都是热辐射型光源，这类光源不但能耗大而且光照时产生大量的红外热辐射造成反应器局部温度升高。
反应器采光面的光照度较大，容易造成采光面附近光合细菌的光饱和现象，降低产氢率。
据美国太阳能研究中心估计，当光能转化率能够达到10%时，光合生物产氢就能与其他能源竞争。

## Slide 16
参考文献
[1]张全国,王毅. 光合细菌生物制氢技术研究进展[J]. 农业机械学报,2013,44(06):156-161.
[2]师玉忠. 光合细菌连续制氢工艺及相关机理研究[D].河南农业大学,2008.
[3]毛雪慧,徐明芳,刘辉,曾乐,肖娜. 光合细菌固定化及其处理含油废水的研究[J]. 农业环境科学学报,2009,28(07):1494-1499.
[4]李福枝,刘飞,曾晓希,李小龙,张凤琴. 光合细菌(PSB)应用的研究进展[J]. 食品与机械,2008(01):152-158.
[5]吴向华,杨启银,刘五星,虞光华. 光合细菌的研究进展及其应用[J]. 中国农业科技导报,2004(02):35-38.
[6]张桂芝.光合细菌生物制氢研究进展[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2011,28(06):631-634.
[7]《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2017）》
[8]李刚,张全国.光合细菌生物制氢反应器的现状分析[J].化工进展,2009,28(01):41-46