## Slide 1
生物修复技术的发展前景
——以白腐真菌技术为例
陈奕童 于喆

## Slide 2
目
录
CONTENTS
环境生物修复技术
白腐真菌生物修复技术
01
02

## Slide 3
01
环境生物修复技术

## Slide 4
概念
生物修复是微生物催化降解有机污染物，转化其他污染物从而消除污染的一个受控或自发进行的过程，作用基础是发生在自然界中微生物对有机污染物的降解作用。
环境生物修复技术

## Slide 5
目前生物修复技术主要用于土壤、水体（包括地下水）、海滩的污染治理以及固体废弃物的处理。
主要的污染物是石油烃及各种有毒有害难降解的有机污染物。
应用

## Slide 6
分为原位不强化生物修复和原位强化生物修复。后者主要有生物促进、提供电子供体、生物通气法、透过性反映屏障、植物生物修复及生物注射法等。
原位生物修复
异位生物修复
分为土地处理、堆肥处理、泥浆生物反应器等。
原位-异位结合的生物修复
结合应用二者从而应对不同的条件达到更好更有效的治理结果
环境生物修复技术
处理方法的分类

## Slide 7
01
添加微生
物营养盐
提供共
代谢底物
环境生物修复技术
接种
微生物
提供电
子受体
接种
微生物
提高生物
可利用性
添加降
解促进剂
提供电
子受体
生物
强化
强化措施

## Slide 8
02
白腐真菌生物修复技术
Phanerochaete Chrysosoporium Bioremediation

## Slide 9
技术优点
Technology Advantages
发展前景
Prospects for development
白腐真菌
Phanerochaete Chrysosporium Burdsall
染料废水处理
Treatment of dye wastewater
01
02
03
04
白腐真菌生物修复技术

## Slide 10
白腐真菌属于担子菌纲，腐生在树木或木材上，能靠降解木质素—纤维素材料的能力穿入木质，侵入木质细胞腔内，释放降解性酶，导致木质腐烂成为淡色的海绵状团块，引起木质白色腐烂而得此名。
白腐真菌

## Slide 11
异生物质：
即非生物系统的物质，指人工合成的、非自然界固有的和生物体所必需的一类物质。其异生性意味着它们的结构不易被现存的生物降解性酶所识别，导致在生物体及环境中的积累。

## Slide 12
白腐真菌能降解非常广谱的有害物。

## Slide 13
1. 不需经过特定污染物的预条件化
细菌必须预先置于一定有效浓度的污染物才能诱导合成所需的降解酶。这导致细菌一不能降解低浓度的有机污染物,二只能将污染物降至有限水平。白腐真菌的降解酶的诱导与降解底物的有无多少无关，它是靠营养限制(主要是N )来启动降解过程的。这样白腐真菌即能降解环境中某些低浓度污染物，又能将其降到几乎测不出的水平。
技术优点

## Slide 14
2. 培养条件低，对其他微生物有竞争优势
白腐真菌对营养物的要求不高，利用象木屑、木片、剩余谷物、农业废弃物等这样廉价的营养源就可有效地培养，而其他微生物是不可利用这些生长基质的。
白腐真菌能产生象· O H这样的氧自由基，氧化其他微生物的蛋白质、DNA，致使它们死亡。还能利用质膜上的氧化还原系统，调节所处环境达低pH值，周围那些与其有不同的最佳pH值的微生物就不能生长。
技术优点

## Slide 15
3. 细胞外降解特征
白腐真菌降解系统的关键组分存在于细胞外，这使系统可以产生非常强的有效氧化性物质而不构成对细胞的毒害。有毒污染物也不必先进入细胞再代谢。这样真菌既可降解不溶性化合物，也可降解有毒污染物。
氰化物：呼吸氧化酶抑制剂
一般细菌：吸入氰化物降解→抑制细胞生长（>4ppm）
白腐真菌：在细胞外进行降解→忍受并矿化氰化物（260ppm）
技术优点

## Slide 16
4. 降解底物的非专一性
白腐真菌的非专一性降解机制，使它们不仅能降解各种结构不同的化学物，甚至连杂酚油、芳氯物这样的污染物混合物也能一直降解至CO2。而同样降解这类混合物需要多种细菌合作。
技术优点

## Slide 17
5. 适用于固、液两种体系
白腐真菌能在固体、液体培养中生长，这样固液两种系统中均可采用白腐真菌技术。能够处理许多不溶性污染物，可广泛地在土壤污染与水污染体系中起降解作用。
技术优点

## Slide 18
染料属于高度稳定的有机分子，具有耐光、耐热、耐化学氧化等特点，排放的染料废水多为分子结构和特征不确定的混合物，化学组成差异很大。白腐真菌广谱、非专一、彻底的降解能力恰好能适应这些特征。
染料废水处理

## Slide 19
（1）染料的结构共性是以苯环为核心的稠环、杂环分子, 与白腐真菌天然降解底物木质素在结构上相似。
（2）白腐真菌与被降解对象的关系是一对一类、多类底物的关系,使得白腐真菌技术具有适用于降解组分复杂的混合染料废水的优点。

## Slide 20
机理
染料废水加入到白腐真菌悬浮液中，白腐真菌中的非特异性同工酶表达，其中胞外特定的木质素酶直接参与染料降解，主要是漆酶（laccase）和过氧化物酶（peroxidases，PODs）类。

## Slide 21
漆酶的催化循环
过氧化物酶通用的催化循环

## Slide 22
降解偶氮染料
降解酞菁染料
降解蒽醌染料

## Slide 23
1. 培养条件的综合调控
白腐真菌降解机制的复杂性，决定控制及操纵培养条件包括种种参数因子至关重要，为使人类掌握降解活动的主动权，必须强调条件的完善和优化。
2. 与其他微生物的联合利用
白腐真菌并不是万能的,它与众多微生物在降解效应中各具特长,所以综合利用的策略更有前途和生命力。
发展前景

## Slide 24
3. 扫描鉴定更广谱的化学物降解性
一些科学家仍致力于白腐真菌降解能力的进一步挖掘,扩大降解底物的范畴,并强调揭示更深入的机制。
4. 生物学领域研究
白腐真菌是具有特殊功能的生物类群，更深入地揭示其生物学规律是更好驾驭它的前提。研究方向发生在两种水平上: 宏观上探索它与其它生物类群生态系统关系; 微观上在细胞与分子水准上回答降解机制及进行遗传改造。
发展前景

## Slide 25
参考文献：
[1] 薛林贵，莫天录，李文伟，李国强，杨蕊琪.白腐真菌处理染料废水的研究进展[J].水处理技术，2015（07）
[2] 李慧蓉，白腐真菌的研究进展[J].环境科学进展，1996（06）
[3] 张力，白腐真菌木质素降解酶系研究进展[J].畜牧与饲料科学，2009（01）
[4] 刘丽荣，梁红，高大文.处理秸秆纤维素乙醇废水的东北土著白腐真菌筛选及特性研究[J].环境科学研究，2018.3.13
[5] 邹玉春，陈智琴，周涛，李文魁，罗珊珊.白腐真菌-纳米TiO2联合处理染料的研究[J].陶瓷学报，2017（05）
[6] 丁钢，生物修复技术在富营养化水体中的应用[J].山东工业技术，2018（10）
[7] 杜唱，王铂涵.地下水有机污染的生物修复技术及运用实践微探[J].化工管理，2018（13）
[8] 于令芹，江露露.土壤污染问题及修复技术探究[J].现代园艺，2018（08）
[9] 沈萍，陈向东.微生物学[Z]